## Slide 1: АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКО – УМЕТНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД ВИСОКА ГРАЂЕВИНСКО ГЕОДЕТСКА ШКОЛА
ПРОЈЕКТОВАЊЕ
П Р Е Д А В А Њ Е IV
СТАН ПРИНЦИПИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
Мр Зоран Живковић дипл.инж.арх.

## Slide 2: ПРОЈЕКТОВАЊЕ СТАН ПРИНЦИПИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
СТАН - ПРИНЦИПИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЕЛЕМЕНТИ ТИПИЧНЕ ЈЕДИНИЦЕ
Kао што смо претходно навели приступ организацији простора мора бити аналитичан и систематичан у складу са потребама корисника.
Савремена стремљења у архитектонском пројектовању у складу са економским могућностима, дозвољавају нам да поштујемо захтеве корисника и у случају да они нису у складу са стандардима.
Наиме дозвољено је одступити од препоручених пројектанских правила-стандарда, уколико та одступања оправдамо организацијом активности у оквиру задатог простора.

## Slide 3: ПРОЈЕКТОВАЊЕ СТАН ПРИНЦИПИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
ФУНКЦИОНАЛНЕ ГРУПЕ ПРОСТОРИЈА
Простор за кретање – комуникације
  улаз
  улазно предсобље
  дегажман (предпростор)
  офис (успрема)
  степенишни простор
  степенице
  лифт
Повезују функционалне зоне, служе као веза, потребно их је свести на минималну могућу меру и избегавати укрштања.

## Slide 4: ПРОЈЕКТОВАЊЕ СТАН ПРИНЦИПИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
Дневни боравак
  дневна соба
  радна соба
  трпезарија
  библиотека
  соба за игру деце

## Slide 5: ПРОЈЕКТОВАЊЕ СТАН ПРИНЦИПИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
Просторије за спавање
  спаваће собе
    родитељске
    дечје
    гостинске
- помоћне
    гардеробе
    купатила

## Slide 6: ПРОЈЕКТОВАЊЕ СТАН ПРИНЦИПИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
Просторије за домаћинство
  исхрана
    кухиње
    остава
    подрум
- одржавање рубља
    прање и пеглање
    шивење и крпљење
  грејање
    етажно
    централно

## Slide 7: ПРОЈЕКТОВАЊЕ СТАН ПРИНЦИПИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
Просторије на отвореном
  балкони
  лође
  терасе

## Slide 8: ПРОЈЕКТОВАЊЕ СТАН ПРИНЦИПИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
Потребно је напоменути да групе просторија имају различите третмане у зависности од величине станова. Тако се код мањих станова функционалне групе простора преклапају па ћемо на истој површини пронаћи простор који мора бити вишефункционалан.
Зато ћемо код већих станова имати јасно одређене зоне у становима, односно групе просторија, где ће се рецимо потпуно одвојити зона спавања у односу на зону дневног боравка.
Важно је знати да и стандард и економски услови директно утичу на структуру станова која ће се појавити у оквиру једног друштва. Наиме код нас је више заступљена изградња мањих станова, због мање платежне моћи становништва.

## Slide 9: ПРОЈЕКТОВАЊЕ СТАН ПРИНЦИПИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
У зависности од величине стана однос група просторија једног стана у односу на друге дат је у табели.
 | дневни боравак | спавање | домаћинстви
 | дневни боравак | спавање | домаћинстви
мали станови | 40% | 35% | 25%
средњи станови | 30% | 50% | 20%
велики станови | 50% | 35% | 15%
У зависности од величине стана однос група просторија једног стана у односу на друге дат је у табели.

## Slide 10: ПРОЈЕКТОВАЊЕ СТАН ПРИНЦИПИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
                Стандарди који су већ усвојени код произвођача намештаја и опреме
Без обзира на величину станова организација једног стана подразумева распоред просторија, правце кретања, везе између просторија и између група просторија.
Потребно је у оквиру комуникација и остваривања веза тежити томе да оне буду што крађе и да се не укрштају.
У оквиру самих просторија треба водити рачуна о распореду отвора (врата и прозора) ради остваривања повољног унутрашњег кретања.
Ако постоје могућности потребно је тежити компактном простору који није издељен и исцепкан , ради што лакшег коришћења.

## Slide 11: ПРОЈЕКТОВАЊЕ СТАН ПРИНЦИПИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
АНАЛИЗА ПРОСТОРИЈА СТАНА
Да би на правилан начин извршили пројектовање, односно да би утврдили правилно величине простора у којима је потребно обављати неку делатности и поставити их у потребне односе, потребно је анализирати радна места, односе заузето –слободно као и кретање унутар простора.
Потребно је утврдити односе између радних места, њихову повезаност, као и могућност повезивања кретањем.
Неопходно је утврдити однос споља и унутра, као и могућу прилагодљивост или флексибилност, што нарочито долази до изражаја код мањих јединица, које морају испунити већи број улога на мањем простору.
Због свега овога морамо поступно уочавати све односе унутар група просторија као и њихову међусобну повезаност.

## Slide 12: ПРОЈЕКТОВАЊЕ СТАН ПРИНЦИПИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
УЛАЗИ
Зависе од броја људи који их користи, имају заштитну улогу, код малих станова представљају и везу свих просторија.
Код већих станова постоје и вертикалне комуникације (степеништа, лифтови).
Величина није строго одређена, већ је у директној вези са бројем корисника, па код већих станова постоји могућност постављања хола за примање који је често везан са просторијам дневног боравка.

## Slide 13: ПРОЈЕКТОВАЊЕ СТАН ПРИНЦИПИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
ДНЕВНИ БОРАВАК
Можемо условно рећи „најважнији“ део стана , који може имати више функција( обедовање, одмор, рад, пријем гостију, игра деце итд), потребно је да им адобре везе са осталим деловима стана.
У већим становима овај простор је потпуно одвојен од спавања.
Због тога што се највећи део времена проводи у овим просторијама потребно је обезбедити правилно осветљење и проветравање.
Отворе на фасадама ових просторија поставити што веће –до 25% површине пода, а висину због кубатуре подредити броју корисника (мин 2.50м).

## Slide 14: ПРОЈЕКТОВАЊЕ СТАН ПРИНЦИПИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
Директан однос броја корисника и површине дат је у табели
Ову табелу не можемо посматрати само у односу на број корисника. Важније правило је у складу са активностима корисника у оквиру ове зоне као и броја корисника одредити величину простора
БРОЈ ОСОБА | 4 | 5 | 6
ПОВРШИНА (м2) | 16 | 20 | 24

## Slide 15: ПРОЈЕКТОВАЊЕ СТАН ПРИНЦИПИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
СОБЕ ЗА СПАВАЊЕ И ОДМОР
Потребно је тежити да ова групе просторија буду издвојени блок у оквиру стана, да њихова оријентација буде исток и да остварене везе са купатилима и гардеробама буду што краће.
  Делимо их по броју корисника на:
једнокреветне
двокреветне
ретко трокреветне
вишекреветне (у домовима , спортским центрима )
  Према корисницима:
родитељске
дечје ( које су вишефункционалне-спавање, рад, игра)
гостинске
.

## Slide 16: ПРОЈЕКТОВАЊЕ СТАН ПРИНЦИПИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
КУПАТИЛА И WC-и
Служе за одржавање хигијене, врло често и за прање и сушење рубља, нарочито у мањим становима.
Код станова који имају три и више кревета обавезно је одвајање WC-а, због коришћења већег броја особа, као коришћења за госте.
Величина зависи од радних елемената који ће се користити, сама завршна обрада подова, зидова и плафона потребно је да буде примерена условима коришћења (лако за одржавање и одржавање хигијене).
WC као засебан углавном има само шољу и лавабо ( најчешће пиколо).
Јако битно је остварити добро осветљење и вентилацију. Уколико то није могуће природним путем обавезно је то урадити вештачким односно принудним путем.

## Slide 17: ПРОЈЕКТОВАЊЕ СТАН ПРИНЦИПИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
КУХИЊА
Кухиња као засебна просторија постоји у свим становима сем гарсоњере где се појављује у оквиру комбиноване собе као ниша.
Постоје
радна (служи припреми и сервирању хране и одржавању посуђа )
стамбена ( поред функција радне кухиње има функцију обедовања и дневног боравка), која се појављује у сеоским домаћинствима.
Завршна обрада подова, зидова и плафона потребно је да буде примерена условима коришћења (лако за одржавање и одржавање хигијене).
Неопходно је остварити добре везе са оставом и трпезаријом.

## Slide 18: ПРОЈЕКТОВАЊЕ СТАН ПРИНЦИПИ ОРГАНИ
Приликом организације (постављања радних елемената) у кухињи потребно је познавати процесе који се дешавају , редослед одвијања истих, као и навике корисника. Сама могућност организације елеменат у кухињи је различита;
једноредна
дворедна
слово „Г“
слово „П“
Без обзира на одабрани тип важан је и редослед елемената да се путеви припреме хране не укрштају ради правилног коришћења.

## Slide 19: ПРОЈЕКТОВАЊЕ СТАН ПРИНЦИПИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
УСПРЕМА – OFFICE
Просторија за сервисирање хране и сервиса за ручавање. Обавезна директна веза са кухињом и просторијом у којој се врши сервирање оброка. Најчешће се јавља код угоститељских објеката.
ТРПЕЗАРИЈА
Потребно је остварити добре везе са дневним боравком, кухињом , као и добро осветљење и проветравање. Величина простора зависи од броја корисника, а може се у мањим становима користити и ниша за одвајање од других простора.
ОСТАВА
Служе за смештај залиха ( зимница ). Добрим се сматра оријентација са северне стране, као и могућност директног природног проветравања. Величина зависи од корисника; навика и потреба, а у малим становима могућа је и коришћење плакар оставе.

## Slide 20: ПРОЈЕКТОВАЊЕ СТАН ПРИНЦИПИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
ПОДРУМ
Подрумске просторије се смстрају помоћним просторијама, али њихова оправданост постојања је уско повезана са добрим функционисањем једног домаћинства. У оквиру стамбених зграда за колективно становање могуће је неке од ових просторија поставити тако да исте користи више станова као заједнички простор.
У оквиру ових простора јављају се.
гаража
перионица
сушионица
остава ( алат, намирнице, зимница)
радионица
просторије за грејање
простор за смештај горива
Ове просторије потребно је добро изоловати и проветрири али услед њиховог мањег коришћења није неопходно да буду природно осветљење.

## Slide 21: ПРОЈЕКТОВАЊЕ СТАН ПРИНЦИПИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
ЛОЂЕ, БАЛКОНИ, ТЕРАСЕ
Ове просторије на отвореном представљају човеков контакт са природом. Неопходно је да постоје јер неколико експеримената са становима без ових просторија су се показали као неуспешни односно нехумани, а ипак је основа наше струке човек и његов угодно битисање у оквиру неког простора.
Величина ових простора је везана за број корисника, али не пресудно, Потребно је тежити јужној оријентацији ових простора, ради бољег осунчања.

## Slide 22: ПРОЈЕКТОВАЊЕ СТАН ПРИНЦИПИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
ПРИМЕРИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ СТАНОВА
у прилогу су варијанте
ГАРСОЊЕРА
ЈЕДНОИПОСОБАН СТАН
ДВОИПОСОБАН СТАН
ТРОИПОСОБАН СТАН

## Slide 23: ПРОЈЕКТОВАЊЕ СТАН ПРИНЦИПИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
ЗАКЉУЧАК
У суштини можемо рећи да јединствени поступак у организацији простора једног стана не постоји.
Увек је приступ пројектовању ограничен условима локације, потребама корисника, тако да уз правилну анализу функције, кретања и осталих елемента долазимо до корисних и употребљивих решења.